ВЕЛОЭРГОМЕТР

SATORI UB HRC

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Уважаемый покупатель!

Поздравляем с удачным приобретением! Вы приобрели современный тренажер, который, как мы надеемся, станет Вашим лучшим помощником. Он сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн.

Постоянно используя этот тренажер, Вы сможете укрепить сердечно-сосудистую систему и приобрести хорошую физическую форму. Надеемся, что данная модель удовлетворит все Ваши требования.

Прежде чем приступить к использованию тренажера, внимательно изучите настоящее руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В случае возникших дополнительных вопросов  обратитесь к продавцу или дилеру, который проконсультирует Вас и поможет устранить возникшую проблему.

Обязательно сохраняйте инструкцию по эксплуатации, это поможет Вам по прошествии времени вспомнить о функциях тренажера и правилах его использования.

Если у Вас возникли какие–либо вопросы по эксплуатации данного тренажера, свяжитесь со службой технической поддержки или уполномоченным дилером, у которого Вы приобрели тренажер.

Внимание!

Перед тем как приступить к тренировкам настоятельно рекомендуем пройти полное медицинское обследование, особенно если у Вас есть наследственная предрасположенность к повышенному давлению или сердечно-сосудистым заболеваниям. Неправильное или чрезмерно интенсивное выполнение упражнений может повредить Вашему здоровью.

Транспортировка  и эксплуатация тренажера:

- Тренажер должен транспортироваться только в заводской упаковке;

- Заводская упаковка не должна быть нарушена;

- При транспортировке тренажер должен быть надежно защищен от  дождя, влаги, атмосферных осадков, механических перегрузок.

Хранение тренажера:

Тренажер рекомендуется хранить и использовать только в сухих отапливаемых помещениях со следующими значениями:

- температура  + 10 - + 35 С;

- влажность: 50 -75%;

- Если Ваш тренажер хранился при низкой температуре или в условиях высокой влажности (имеет следы конденсации влаги), необходимо перед эксплуатацией выдержать его в нормальных условиях не менее 2 – 4 часов и только после этого можно приступить к эксплуатации.

Перед тем как начать тренировку:

Перед первым занятием проверьте, правильно ли была проведена сборка тренажера. Ознакомьтесь со всеми функциями и настройками тренажера и проводите тренировки в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации. Перед началом тренировки убедитесь, что все защитные элементы надежно установлены и закреплены, проверьте надежность механических и электрических соединений. Установите тренажер на ровную нескользящую поверхность, оставляя с каждой стороны по 0,5 м. свободного пространства. Для снижения шума и вибраций рекомендуется использовать специальные резиновые коврики.

Рекомендации по сборке:

Перед сборкой тренажера тщательно изучите ее последовательность и выполняйте все рекомендации. Используйте для сборки приложенный или рекомендуемый инструмент. Убедитесь, что в наличии имеются все детали и они не повреждены. Не прикладывайте чрезмерных усилий к инструменту во избежание травм и повреждения элементов конструкции тренажера. Сначала соберите все компоненты, неплотно закрепив гайки и болты, и, убедившись, что конструкция собрана правильно, окончательно затяните их.

Рекомендации по уходу:

Перед любым обслуживанием обязательно отключайте тренажер от электрической сети (для тренажеров с питанием от сети). К обслуживанию можно приступать примерно через минуту после полного обесточивания внутренних электрических цепей тренажера. Не применяйте абразивные препараты и агрессивные жидкости для чистки рабочих поверхностей тренажера – такие как ацетон, бензин, уайт-спириты, бензол и их производные во избежание повреждения лакокрасочных покрытий и пластиковых  деталей. Для ухода рекомендуется применять слегка смоченную нейтральным раствором моющей жидкости ткань с последующей протиркой сухой тканью.

Электробезопасность (для тренажеров с питанием от сети):

Соблюдайте все меры предосторожности, принятые при работе с электрическим оборудованием.  Тренажер должен подключаться только к заземленной розетке. Это снижает риск удара током при поломке или сбое в работе. Тренажер снабжен шнуром с жилой для заземления и вилкой с ножкой заземления. Вставьте вилку в соответствующую питающую розетку, установленную и заземленную с соблюдением действующих нормативов. Перед каждым использованием  осмотрите электрический соединительный шнур на предмет отсутствия его повреждений.

Неправильное подключение может стать причиной удара током. Если у Вас возникли сомнения в правильности заземления, обратитесь к электрику или представителю сервисной службы. Не меняйте вилку тренажера. Если комплектуемая вилка не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику и установите нужную розетку. Не применяйте дополнительные электрические удлинители, переходные адаптеры между электрической сетью и тренажером. Это может нарушить работу системы УЗО и увеличить риск поражения электрическим током, а также явиться обоснованным отказом в гарантийном обслуживании. Не прячьте шнур питания под ковер и не ставьте на него предметы, способные пережать или повредить его. Не допускайте, чтобы шнур питания касался нагретых поверхностей. В случае скачка напряжения в некоторых тренажерах предусмотрено автоматическое отключение.

Меры предосторожности:

Тренажер должен использоваться только по назначению, то есть для физических тренировок взрослых людей. Любое другое использование тренажера запрещено и может быть опасно. Продавец не несет ответственности за любые травмы или повреждения, вызванные неправильным использованием тренажера. Тренажер предназначен для использования взрослыми людьми, конструкция и установленные нагрузки рассчитаны на взрослых людей, поэтому эксплуатация несовершеннолетними лицами не допускается. Дети и домашние животные не должны приближаться к работающему тренажеру ближе, чем на 3 м.

В целях Вашей безопасности рекомендуем соблюдать следующие правила:

- Сборку и эксплуатацию тренажера следует осуществлять на твердой, ровной поверхности. Свободное пространство вокруг тренажера должно составлять не менее 1,2 м.;

- При регулярной эксплуатации проверяйте затяжку резьбовых соединений каждые 1-2 месяца;

- Не допускайте попадания внутрь тренажера посторонних предметов и жидкостей;

- Никогда не эксплуатируйте тренажер с явными дефектами – открученными элементами крепления, незакрепленными узлами, с нехарактерными посторонними шумами и т.д. Это может привести к травмам или уменьшению срока службы тренажера;

- Для осмотра и устранения возникших дефектов обратитесь в авторизованный сервисный центр или к уполномоченному дилеру, у которого Вы приобрели данный тренажер;

- Для ремонта необходимо использовать только оригинальные запасные части;

- Обслуживание тренажера, за исключением процедур, описанных в данном руководстве, должно производиться только сотрудниками сервисного центра;

- Не допускается какое-либо изменение конструкции или узлов и деталей тренажера – это может привести к серьезным травмам и потере здоровья;

- Вес пользователя не должен превышать максимально заявленный;

- Во время занятий используйте соответствующую одежду и обувь. Не надевайте свободную одежду или обувь с кожаными подошвами или каблуками. Если у Вас длинные волосы, соберите их в хвост или пучок на затылке;

- Не подставляйте руки под движущиеся части тренажера;

- Не подвергайте себя чрезмерным нагрузкам во время тренировок. Если Вы почувствовали боль или недомогание, немедленно прекратите занятия и обратитесь за консультацией к врачу.

СОВЕТЫ ПЕРЕД НАЧАЛОМ СБОРКИ

ОТКРЫТИЕ КОРОБКИ

Убедитесь, что все части тренажера на месте, проверьте наличие комплектующих частей в соответствии со списком

ИНСТРУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СБОРКИ

Перед началом сборки убедитесь, что все инструменты, которые будут необходимы при сборке на месте.

СХЕМА ТРЕНАЖЕРА В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ

СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ ЧАСТЕЙ

| №. | Описание | Кол-во | №. | Описание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основная рама | 1 | 20 | Фиксатор | 1 |
| 2 | Передняя опора | 1 | 21 | Провод датчика скорости | 1 |
| 3 | Задняя опора | 1 | 22 | Провод натяжителя | 1 |
| 4 | Стойка консоли | 1 | 23 | Защитный кожух | 1 |
| 5 | Поручни | 1 | 24 | Винт ST4.2x18 | 1 |
| 6 | Гайка М8 | 2 | 25a/b | Защитный кожух | Each 1 |
| 7 | Шайба | 6 | 26 | Провод датчика пульса | 2 |
| 8 | Регулировочный ролик | 2 | 27 | Круглая заглушка | 2 |
| 9 | Винт M8x40xL12 | 2 | 28 | Стойка сиденья | 1 |
| 10 | Заглушка 1 | 2 | 29 | Фиксатор сиденья | 1 |
| 11 | Винт M10 | 4 | 30 | Шайба D10xΦ25x2 | 1 |
| 12 | Регулировочный ролик | 4 | 31 | Адаптер | 1 |
| 13 | Винт M8XL58 | 4 | 32 | Винт | 2 |
| 14 | Шайба D8 | 12 | 33 | Горизонтальная опора сиденья | 1 |
| 15 | Шайба d8x2xΦ25xR39 | 4 | 34 | Сиденье | 1 |
| 16 | Заглушка2 | 2 | 35 | Консоль | 1 |
| 17L/R | Шатун | Each 1 | 36 | Неопреновые ручки | 2 |
| 18L/R | Педаль | Each 1 | 37 | Винт | 2 |
| 19 | Винт M8x15 | 8 | 38 | Крышка стойки сиденья | 1 |

СБОРКА ТРЕНАЖЕРА

Шаг 1.

Закрепите переднюю (2) и заднюю опоры (3) на основной раме (1), используя 4 винта (13) и по 4 шайбы (14,15).

Шаг 2.

Закрепите педали (18L/R) на шатунах (17L/R) ключом.

Примечание: левая педаль фиксируется по часовой стрелке, правая – против. Убедитесь, что педали надежно закреплены.

Шаг 3.

A: Поднимите защитный кожух (23) на стойке консоли (4).Соедините провод датчика скорости (21) с проводом натяжителя (22).

B: Зафиксируйте стойку консоли (4) на основной раме (1), используя 2 винта (19) и по 2 шайбы (14, 7), затем опустите кожух (23) и затяните.

Шаг 4.

A: Протяните провод датчика пульса (26) через стойку консоли (4) как показано на рисунке.

B: Зафиксируйте руль (5) на стойке (4), используя 4 винта (19) и 4 шайбы (14),затем зафиксируйте защитную крышку (25a).

Шаг 5.

A: Соедините провод датчика скорости (22), датчика пульса (26с проводами консоли (35), затем закрепите консоли (35) на стойке (4).

B: Зафиксируйте защитную крышку (25a/b) на стойке (4), затяните винтами (24).

Шаг 6.

A: Закрепите крышку (38) на горизонтальной опоре (33), затем зафиксируйте сиденье (34) на опоре (33);

B: Зафиксируйте горизонтальную опору (33) на стойке сиденья (28) фиксатором (29) и шайбой (30);

C: Закрепите крышку опоре (38) на стойке сиденья (28) винтами (32).

D: Подсоедините один конец адаптера (38) к тренажеру, а другой к сети.

Примечание: Убедитесь, что сиденье (34) и горизонтальная опора сиденья (33) надежно закреплены.

РАБОТА С КОНСОЛЬЮ

Функции консоли

- 21 программа

  - Ручное управление (Manual)

Рис.1

- Профили программ (10) (Рис 2-11)

Р1 Rolling - Прокаты

Р2 Valley - Впадина

Р3 Fat burn – Сжигание жира

Р4 Ramp - Скат

Р5 Mountain - Гора

Р6 Interval - Интервалы

Р7 Cardio - Кардио

Р8 Endurance - Выносливость

Р9 Slope - Склон

Р10 Rally - Ралли

- Ватт фиксированная программа (1)

Рис.12

- Пульсозависимые программы (4)(Рис 13-16): 55%, 75%, 90% и Целевой пульс

- Пользовательские программы (4 – CUSTOM1-CUSTOM4) (Рис.17-20)

- Сохранение пользовательской информации GENDER (Пол), HEIGHT (Рост), WEIGHT (Вес) и AGE (Возраст).

- Отображается ваш текущий статус. (См. Рис. 22)

- . Измерение пульса (См. Рис. 23)

- Отображаются SPEED(RPM) (Скорость, об/мин), TIME (Время), DIST. (Расстояние), CAL. (Калории), WATT (Ватты), PULSE (Пульс), LEVEL (Уровень).

- Если консоль не получает сигнала в течение более 4 минут, она автоматически выключится, тренировка сохранится, и после возврата консоли из «спящего режима» вы сможете продолжить тренировку. (Уровень сопротивления возобновленной тренировки будет минимальный).

- Сенсорные кнопки.

Рис.22                                       Рис.23

Кнопки

- ENTER

- В режиме остановки, нажмите кнопку ENTER для выбора программы или настройки параметра, мигающего на дисплее;

  - После выбора программы нажмите Enter для подтверждения;

  - В режиме настройки параметров нажмите ENTER для подтверждения ввода.

- В режиме тренировки нажмите кнопку ENTER для выбора дисплея скорости или пульса;

- Для остальных режимов – удержите кнопку в течение 2 секунд для перезагрузки консоли.

- START/STOP (Старт/Стоп)

- Нажмите кнопку START/STOP, чтобы начать/завершить программу;

- В любом режиме – удержите кнопку в течение 2 секунд для перезагрузки консоли.

- UP (Вверх)

- Выбор программы, увеличение значения параметра в режиме настроек;

- В режиме тренировки нажмите кнопку, чтобы увеличить уровень сопротивления.

- DOWN (Вниз)

- Выбор программы, уменьшение значения параметра в режиме настроек;

- В режиме тренировки нажмите кнопку, чтобы уменьшить уровень сопротивления.

- PULSE RECOVERY (Восстановление пульса)

- Измерьте уровень вашего пульса и укажите его значение, нажмите кнопку, чтобы войти в режим PULSE RECOVERY;

- Для того чтобы выйти из режима, нажмите кнопку повторно.

Операции консоли

- Включение консоли

Подключите тренажер к сети, прозвучит сигнал консоли, затем включится компьютер. (См. Рис 24)

Рис 24                               Рис 25

- .Выбор программы и установка значения параметра

- Программа Manual (Ручное управление) и Программы P1～P10;

- Используйте кнопки UP/DOWN для выбора программы (См. Рис.25);

- Нажмите кнопку ENTER для подтверждения выбора программы и перехода к установке времени;

- Окно времени (Time) будет мигать, используйте кнопки UP/DOWN для изменения значения параметра. Нажмите ENTER для подтверждения (См. Рис.26).

Рис 26                           Рис 27

- Окно дистанции (Distance) будет мигать, используйте кнопки UP/DOWN для изменения значения параметра. Нажмите ENTER для подтверждения (См. Рис.27);

- Окно калорий (Calories) будет мигать, используйте кнопки UP/DOWN для изменения значения параметра. Нажмите ENTER для подтверждения (См. Рис.28);

- Нажмите кнопку START/ STOP, чтобы начать тренировки (См. Рис.29).

- Ватт фиксированная программа

- Используйте кнопки UP/DOWN, чтобы выбрать программу;

Рис 28                               Рис 29

- Нажмите кнопку ENTER, чтобы подтвердить выбор и перейти в режим настройки времени;

- Окно времени (Time) будет мигать, используйте кнопки UP/DOWN для изменения значения параметра. Нажмите ENTER для подтверждения.

- D Окно дистанции (Distance) будет мигать, используйте кнопки UP/DOWN для изменения значения параметра. Нажмите ENTER для подтверждения;

- Окно калорий (Calories) будет мигать, используйте кнопки UP/DOWN для изменения значения параметра. Нажмите ENTER для подтверждения;

- Окно ватт (Watt) будет мигать, используйте кнопки UP/DOWN для изменения значения параметра. Нажмите ENTER для подтверждения (См.Рис 30);

- Нажмите кнопку START/ STOP, чтобы начать тренировки.

Рис.30                                    Рис.31

Примечание:

Количество ватт определяет крутящийся момент. Для данной программы количество ватт будет постоянным.  Это означает, что если вы вращаете педали быстрее, уровень сопротивления будет снижаться, и наоборот, при медленном вращении педалями, уровень сопротивления будет повышаться.

- Пульсозависимые программы: 55%H.R, 75% H.R и 90% H.R

Максимальный уровень пульса зависит от возраста пользователя, программа подберет оптимальную для вас тренировку.

- Используйте кнопки UP/DOWN, чтобы выбрать программу;

- Нажмите кнопку ENTER, чтобы подтвердить выбор и перейти в режим настройки времени;

- Окно времени (Time) будет мигать, используйте кнопки UP/DOWN для изменения значения параметра. Нажмите ENTER для подтверждения.

- D Окно дистанции (Distance) будет мигать, используйте кнопки UP/DOWN для изменения значения параметра. Нажмите ENTER для подтверждения;

- Окно калорий (Calories) будет мигать, используйте кнопки UP/DOWN для изменения значения параметра. Нажмите ENTER для подтверждения;

- Окно возраст (Age) будет мигать, используйте кнопки UP/DOWN для изменения значения параметра. Нажмите ENTER для подтверждения. (См.Рис. 31);

- После введения возраста, на консоли будет отображена целевая зона пульса;

- Нажмите кнопку START/ STOP, чтобы начать тренировки

- Пульсозависимая программа - TARGET HEART RATE (Целевой пульс)

Пользователь может самостоятельно установить целевой пульс тренировки.

- Используйте кнопки UP/DOWN, чтобы выбрать программу;

- Нажмите кнопку ENTER, чтобы подтвердить выбор и перейти в режим настройки времени;

- Окно времени (Time) будет мигать, используйте кнопки UP/DOWN для изменения значения параметра. Нажмите ENTER для подтверждения.

- D Окно дистанции (Distance) будет мигать, используйте кнопки UP/DOWN для изменения значения параметра. Нажмите ENTER для подтверждения;

- Окно калорий (Calories) будет мигать, используйте кнопки UP/DOWN для изменения значения параметра. Нажмите ENTER для подтверждения;

- Окно целевого пульса (Target heart rate) будет мигать, используйте кнопки UP/DOWN для изменения значения параметра. Нажмите ENTER для подтверждения. (См. Рис 32)

Рис.32                                              Рис.33

- Нажмите кнопку START/ STOP, чтобы начать тренировки.

Примечание:

Во время тренировки пульс пользователя зависит от уровня сопротивления и скорости. Пульсозависимая программа поможет вам поддерживать уровень пульса в допустимых для вас пределах. Если уровень вашего пульса выше/ниже нормы уровень сопротивления автоматически будет изменяться.

- Пользовательские программы CUSTOM1～CUSTOM4

- Используйте кнопки UP/DOWN, чтобы выбрать программу;

- Нажмите кнопку ENTER, чтобы подтвердить выбор и перейти в режим настройки времени;

- Окно времени (Time) будет мигать, используйте кнопки UP/DOWN для изменения значения параметра. Нажмите ENTER для подтверждения.

- Окно дистанции (Distance) будет мигать, используйте кнопки UP/DOWN для изменения значения параметра. Нажмите ENTER для подтверждения;

- Окно калорий (Calories) будет мигать, используйте кнопки UP/DOWN для изменения значения параметра. Нажмите ENTER для подтверждения;

- Окно сопротивления (Resistance) будет мигать, используйте кнопки UP/DOWN для изменения значения параметра. Нажмите ENTER для подтверждения/ Уровень сопротивления возможно изменить в пределах от 2 до 10.(См. Рис.33)

- Нажмите кнопку START/ STOP, чтобы начать тренировки.

- Программа Body Fat (Сжигание жира)

- Используйте кнопки UP/DOWN, чтобы выбрать программу. (См.Рис. 34)

Рис.34                                            Рис.35

- Используйте кнопки UP/DOWN, чтобы выбрать программу;

- Нажмите кнопку ENTER, чтобы подтвердить выбор и перейти в режим настройки времени;

- Окно рост (Height) будет мигать, используйте кнопки UP/DOWN для изменения значения параметра. Нажмите ENTER для подтверждения.(См. Рис.35);

- Окно вес (Weight) будет мигать, используйте кнопки UP/DOWN для изменения значения параметра. Нажмите ENTER для подтверждения.(См. Рис.36)

Рис.36                                            Рис.37

- Окно возраст (Age) будет мигать, используйте кнопки UP/DOWN для изменения значения параметра. Нажмите ENTER для подтверждения. (См.Рис. 37)

- Окно пол (Gender) будет мигать, используйте кнопки UP/DOWN для изменения значения параметра. Нажмите ENTER для подтверждения. (См.Рис. 38)

Рис.38                                            Рис.39

- Нажмите кнопку START/ STOP, чтобы начать тренировки.(См.Рис. 39)

Примечание: Во время программы Body Fat Ладони должны находиться на пульсомерах. Результаты теста будут выведены на дисплей: FAT% (% жира), BMR (Скорость основного обмена веществ), BMI (Индекс массы тела), BODY (Результат) (См. Рис 40)

Рис. 40

FAT%: процентное соотношение жира в организме.

BMR: (Скорость основного обмена веществ – метаболизм) – это энергия (измеряется в калориях), необходимая организму для нормального функционирования.

BMI (Индекс массы тела) – необходим для определения группы (результат).

Если во время теста ладони не находятся на поручнях, консоль не будет получать сигнал и на дисплее появится сообщение - ERROR2. Нажмите кнопку START/STOP и начните снова.

Во время теста вы не можете  выйти из программы, нажав любую кнопку. По окончанию теста нажмите кнопки UP, DOWN, чтобы выйти из программы.

Результат измерения жира – результаты жироанализатора

| Результат Возраст/ Пол % жира | Недовес | Здоровый | Избыточный вес | Превышение весаT | Ожирение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BODY1 | BODY2 | BODY3 | BODY4 | BODY5 |
| Муж./≤30 лет | 14% | 14%～20% | 20.1%～25% | 25.1%～35% | ＞35% |
| Муж./＞30 лет | ＜17% | 17%～23% | 23.1%～28% | 28.1%～38% | ＞38% |
| Жен./≤ 30 лет | ＜17% | 17%～24% | 24.1%～30% | 30.1%～40% | ＞40% |
| Жен./＞30 лет | ＜20% | 20%～27% | 27.1%～33% | 33.1%～43% | ＞43% |

- .Восстановление пульса

Восстановление пульса – проверка уровня пульса до и после тренировки. Для использования данного теста следуйте инструкциям ниже:

- Для измерения пульса ладони пользователя должны находиться на поручнях с польсомерами, либо ремень- датчик должен быть закреплен на груди.

- Нажмите кнопку RECOVERY, чтобы зайти в режим восстановления пульса.(См. Рис.41)

Рис.41                                            Рис.42

- Измерение пульса

- Время будет исчисляться обратным отсчетом от 60 до 0 секунд.

- Как только время достигнет 0, на экран будут выведены результаты теста: (F1-F6), где

F1=Отлично  F2=Хорошо  F3=Удовлетворительно F4=Ниже среднего  F5= Плохой  F6= Очень плохой (См. Рис.42)

- Если консоль не получает сигнал с датчиков пульса, нажмите кнопку RECOVERY.

- Измерение пульса

Держитесь ладонями за поручни с датчиками пульса. На дисплее консоли будет отображен ваш текущий пульс, значение его измеряется в BPM или количестве ударов в минуту. Во время измерения пульса будет мигать иконка пульса на дисплее.

Примечание:

Датчики пульса не являются медицинским оборудованием, информация о пульсе носит информационный характер.

Спецификации

- Speed (Скорость): 	Отображается текущая скорость 0.0-99.9 км/ч

RPM (Об/мин):	Количество оборотов в минуту  0-999.

TIME (Время):	 Время тренировки  0:00-99:59. Если при заданном значении времени показатель достиг 0, программа завершится, прозвучит сигнал консоли.

DIST (Расстояние):	Пройденное расстояние тренировки 0.0-99.9-999 км. Если при заданном значении расстояния показатель достиг 0, программа завершится, прозвучит сигнал консоли.

CALORIE (Калории):	Количество потраченных калорий 0.0-99.9-999. Если при заданном значении количество калорий показатель достиг 0, программа завершится, прозвучит сигнал консоли.

PULSE (Пульс): 30-240BPM(ударов в минуту)

RESISTANCE LEVEL (Уровень сопротивления): 1-16

WATT (Ватты):	Количество ватт во время тренировки.

- Дисплей

- Если на консоли появилось сообщение ERROR1, проверьте мотор и провода мотора;

- Если на консоли появилось сообщение ERROR2, убедитесь, что ваши ладони находятся на датчиках пульса.

- Аудио вход и динамики (Если имеются)

Подсоедините аудиоплеер, затем поверните аудиовключатель (Находится с правой стороны консоли).

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

| Посадка | вертикальная |
| --- | --- |
| Рама | высокопрочная с двухслойной покраской "металлик" и лакировкой |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Кол-во уровней нагрузки | 16 (30-350 Ватт) |
| Маховик | 10 кг. |
| Педальный узел | трехкомпонентный |
| Сидение | хромированное с подушкой повышенной комфортности |
| Регулировка положения сидения | по вертикали и горизонтали |
| Регулировка положения руля | нет |
| Измерение пульса | сенсорные датчики |
| Консоль | цветной сенсорный (Touch Screen) многофункциональный LCD дисплей |
| Показания консоли | профиль, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., пульс, Ватты, фитнес-тест (Recovery), фитнес-оценка, жироанализатор (Body Fat), индекс массы тела (BMI) |
| Кол-во программ | 21 (в т.ч. пульсозависимые) |
| Спецификации программ | ручной режим, интервалы, "качели", долина, склон, спуск, гора, ралли, выносливость, сжигание жира, кардио, жироанализатор, 1 Ватт-фиксированная, 4 пульсозависимые, 4 пользовательские |
| Специальные программные возможности | нет |
| Многоязычный интерфейс | нет |
| Мультимедиа | нет |
| Интеграция | нет |
| Вентилятор | нет |
| Складывание | нет |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 107*57*150 см. |
| Вес нетто | 34 кг. |
| Вес брутто | 38 кг. |
| Макс. вес пользователя | 150 кг. |
| Питание | сеть 220 Вольт |
| Гарантия | 2 года |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию тренажера,  не ухудшающие значительно его основные технические характеристики.

Все актуальные изменения в конструкции либо технических спецификациях изделия отражены на официальном сайте поставщика оборудования ООО «Неотрен» www.neotren.ru

Тренажер сертифицирован по Системе Сертификации Гост Р «Федеральным Агентством По Техническому Регулированию и Метрологии» (Ростест).

ВНИМАНИЕ!

ТРЕНАЖЕР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

# Text boxes

Рис.7

Рис.6

Рис.4

Рис.5

Рис.3

Рис.2

Рис.11

Рис.10

Рис.9

Рис.6

Рис.8

Рис.13

Рис.14

Рис.16

Рис.15

Рис.21

Рис.20

Рис.18

Рис.17